## Slide 1: Network Topologies (BUS,STAR,RING) Chapter 4
T.HASAN ABDULRAQIB ASAAD

## Slide 2: NetworksTopology
أ.حسن عبدالرقيب أسعد

## Slide 3: Bus Topology
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
* ما هو الـ Bus Topology:
هو عبارة عن (one cable) تتصل في جميع الأجهزة المكونة للشبكة .
وتضاف في طرفي السلك قطعة تسمى (Terminator) حيث انه يقوم بمتصاص الاشارة من السلك .
* مميزات الـ Bus Topology:
1- سهلة التركيب .
2- رخيصة نسبيا .
3- تتستعمل عدد أقل من ال(cables) من غيرها من الشبكات .
4- سهولة ادارة الشبكة .
5- سهولة اضافة اجهزة اخرى الى الشبكة وبسهولة .
* عيوب الـ Bus Topology:
1- قصر المسافة المغطاة .
2- تتعطل الشبكة في حال حدوث قطع في الكابل .
3- عدد الأجهزة الكثيرة يبطئ الشبكة .
4- صعوبة اصلاحها .

## Slide 4: Bus Topology
أ.حسن عبدالرقيب أسعد

## Slide 5: StarTopology
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
* ما هو الـ Star Topology:
تتصل جميع الأجهزة المكونة للشبكة بنقطة مركزية واحدة وتكون هذه النقطة عبارة عن (Hub,Switch ) .
* مميزات الـ Star Topology:
1- سهولة اضافة جهاز اخر الى الشبكة .
2- سهلة اصلاحه الشبكة .
3- لا يؤثر انقطاع احد الكابلات او تعطل احد الاجهزة عن عمل الشبكة .
* عيوب الـ Star Topology:
1- مرتفعه السعر .
2- تتعطل الشبكة في حال حدوث عطل النقطة المركزية (Hub,Switch).

## Slide 6: Star Topology
أ.حسن عبدالرقيب أسعد

## Slide 7: Ring Topology
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
* ما هو الـ Ring Topology:
يكون الكابل عبارة عن حلقة تتكون من اتصال جهاز بالجهاز المجاور له .
حيث يكون في هذه الشبكة كل جهاز متصل بجهازين .
* مميزات الـ Ring Topology:
1- سهلة اصلاح الشبكة .
2- سريعة في نقل البيانات .
3- سهلة الأدارة .
4- لاتحتاج الى مقوي اشارة في حال ضعفت .
* عيوب الـ Ring Topology:
1- تتعطل الشبكة في حال تعطل احد الأجهزة .
2- غالية الثمن .
3- انقطاع احد الكابلات يؤدي الى توقف الشبكة .

## Slide 8: Ring Topology
أ.حسن عبدالرقيب أسعد

## Slide 9: MeshTopology
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
هذا النوع من التوصيل غالباً يستخدم في توصيل شبكات الهاتف التي يكون انقطاع الشبكة فيها مكلف جداً، فيتم توصيل كل نقطة بعدة نقاط تحسباً لأي طارئ فيتم التواصل عبر الخطوط الأخرى .
مكلف جداً حيث نحتاج لتوصيل (n) من الأجهزة إلى عدد (n-1) من كروت الشبكة .

## Slide 10: Hybrid Topology
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
في هذا النوع من التوصيل يكون عبارة عن أكثر من نوع من الأنواع السابقة في توصيل مختلط مثل
(Star-Ring)
(Star-Bus)
ويستخدم في ربط أكثر من شبكة محلية Lan2Lan.
Star-Bus
Star-Ring

## Slide 11: تمرين
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
* ادكر انواع الـ Network Topologies مع مميزاتها وعيوبها ؟
Create local user

## Slide 12
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
Sharing printer on home network Using Win XP

## Slide 13: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
أولاَ: اعدادها الجهاز الرئيسي

## Slide 14: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
أولاَ: اعدادها الجهاز الرئيسي

## Slide 15: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
أولاَ: اعدادها الجهاز الرئيسي

## Slide 16: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
أولاَ: اعدادها الجهاز الرئيسي

## Slide 17: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
ثانياَ: اعدادها في الجهاز الفرعي

## Slide 18: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
ثانياَ: اعدادها في الجهاز الفرعي
1
2

## Slide 19: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
ثانياَ: اعدادها في الجهاز الفرعي

## Slide 20: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
ثانياَ: اعدادها في الجهاز الفرعي

## Slide 21: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
ثانياَ: اعدادها في الجهاز الفرعي

## Slide 22: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
ثانياَ: اعدادها في الجهاز الفرعي

## Slide 23: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
ثانياَ: اعدادها في الجهاز الفرعي
1
2

## Slide 24: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
ثانياَ: اعدادها في الجهاز الفرعي

## Slide 25
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
Sharing printer on home network Using Win 7

## Slide 26: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
أولاَ: اعدادها الجهاز الرئيسي
On the Windows 7 machine go into Control Panel \ All Control Panel Items \ Network and Sharing Center then click on Change advanced sharing settings.

## Slide 27: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
أولاَ: اعدادها الجهاز الرئيسي
You will want to verify the following settings under Advanced Sharing Settings for the Home or Work and Public profile.

## Slide 28: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
أولاَ: اعدادها الجهاز الرئيسي
go into Devices and Printers from the Start menu and double click on the printer icon.

## Slide 29: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
أولاَ: اعدادها الجهاز الرئيسي
go into Devices and Printers from the Start menu and double click on the printer icon.

## Slide 30: Sharing printer
أ.حسن عبدالرقيب أسعد
أولاَ: اعدادها الجهاز الرئيسي
In the Properties screen click on the Sharing Tab and check the box to share the printer and type in its share name.